附件4

《节水灌溉示范项目实施方案》编写提纲

一、建设内容

填写“建设内容汇总表”（见附表）

二、基本资料

包括水源种类、水源总量、供水流量、地下水埋深、降雨、气温、湿度、风力、风向、最大冻土层深度、土壤种类（五级分类）、作物种类和分布、地形（位置、高程、地貌）、动力、材料设备供应，交通运输等。地质资料、地区长系列水文、气象资料等，与示范区建设无关的其他资料可省略。

三、技术设计方案

技术设计方案应达到初设水平。

1、总体设计

水源：水源类型、位置、水源供水量、供水流量。如需新建水源工程，说明其位置、类型、规模，不必做水源工程设计。

首部枢纽：泵站、蓄水池（或调节池）、施肥、过滤、控制等主要设备的配置，不必做建筑物设计。

分区：示范区分区，各分区的节水灌溉工程类型、面积、作物种类。

水量平衡计算：各分区的用水量和用水流量、全系统的总用水量和用水流量，供水与用水的平衡计算。

灌溉制度和工作制度：包括灌溉定额、灌水周期、灌水次数、轮灌编组。

总体布置图：应在1/2000-1/5000图上绘出。总体布置图应包括主要建筑物、干支管、各分区边界、位置等。应给出图例、2米以下间距等高线，并标注比例尺。

2、典型设计

在项目选用的各种节水灌溉类型中，各选一处有代表性的地块，分别做典型设计。

喷灌做分区（或单元系统）设计，确定喷头型号、布置间距、运行方式、分区干支管水力计算及管道用量，选用水泵。

微灌做小区或大棚设计（由田间二级首部至灌水器），确定布置间距，管径和布设长度，小区水力计算，选用水泵。

低压管道输水灌溉做支管以下设计，确定放水口间距、流量、田块规格、支管长度、管径等，选用水泵。

渠道防渗做斗渠以下设计，确定放水口间距、流量、田块规格、渠道长度、断面尺寸等。

技术设计方案中不必写以下内容：

（1）水源工程、泵站、输变电、蓄水池等工程设计及相关的图纸；

（2）管道系统结构图和纵剖面图、镇支墩图、阀门井图、单件加工件图等；

（3）具体施工方法。

3、试验观测方案

对有必要开展田间观测试验的项目，要制定试验观测的具体方案，包括试验区的选取、相关设备的配套以及观测的方式方法等。

四、投资概算与资金筹措

投资概算内容包括：总投资，亩投资，各种类型节水工程投资，节水灌溉主要材料设备（水泵、管道、灌水器、过滤、施肥、安全保护）规格、数量、价格，总安装费，其它建设费（水源、长距离输水、输变电、道路、林带、排水等工程，科研、试验费用），以及概算中规定应列出的其它费用，宜采用简表形式列出。一般水利水电工程概算中的单价表、单价分析、定额表等可不做。

资金筹措应重点说明如何落实配套资金。

五、经济效益分析

重点给出各种作物增产量、价格和增收值。经济效益分析应注意价格合理，并考虑分摊系数。社会效益、环境效益若无法定量分析，则可定性描述。

六、示范区建设组织与管理

明确项目建成后的产权归属、管理体制和运行机制，制定管理制度，落实项目责任制。说明如何核收水费、分摊折旧费，保证项目良性运行和可持续发展。

附表：节水灌溉示范项目建设内容汇总表

附件1：《节水灌溉示范项目实施方案》编写要求

附件2、《节水灌溉示范项目实施方案》审查要点

附表：

节水灌溉示范项目建设内容汇总表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目建设地点 |  |
| 项目法人单位 |  | 法人代表： | 电话： |
| 项目《实施方案》编制单位 | 单位名称： | 资质： |
|  | 《实施方案》编制负责人： | 电话： |
| 项目拟施工单位 |  |
| 项目竣工后运行管理单位 |  |
| 项目主要建设内容 |
|  | 项目区总计 | 喷灌 | 微灌 | 低压管道输水灌溉 | 渠道防渗 |
| 节水灌溉面积（亩） |  |  |  |  |  |
| 投资（万元） |  |  |  |  |  |
| 亩投资（元/亩） |  |  |  |  |  |
| 工程主要因素 |
| 设计总流量（m3/h） |  | 总配套动力（kw） |
| 管道总用量（km） |  |
| 总工程量（m3） | 土方： | 石方： | 砼方： |
| 总工期（月） |  | 材料设备投资（万元）： |
| 其他建设费（万元） |  |
| 工程效益 |
| 亩增产量 （按不同作物列出） |  |
| 总增产量 （按亩不同作物列出） |  |
| 总增收（万元/年） |  |
| 总节水量（m3/年） |  |

附件1：

《节水灌溉示范项目实施方案》编写要求

1、由有节水灌溉规划设计经验的技术人员编写。

2、应符合省和地区的节水灌溉发展规划，节水灌溉面积、工程类型、位置等内容应与可研报告基本一致。

3、应严格按照国家有关技术标准、规范要求编写，特别是有关技术参数选取和计算公式的选用。

4、不宜采用不成熟技术，不宜选用未经鉴定、检测和许可生产的非定型产品作为主要材料设备。

5、材料设备选型应配套合理、质量可靠、价格合理、备用数量适当，概算实事求是。

附件2：

《节水灌溉示范项目实施方案》审查要点

1、项目《实施方案》的编制是否符合部里有关要求，内容是否完整。

2、技术设计方案是否达到初设深度。

3、水量平衡分析是否合理，是否和节水灌溉类型、规模吻合。总体布置图是否按规定要求绘制，类型选择、分区是否合理。

4、典型设计是否具有代表性，设计参数选取是否合理，计算结果是否正确。

5、投资概算是否合理，主要材料设备单价选取和其它建设费用计算是否合理；配套资金措施是否落实。

6、项目建成后产权是否明晰，管理体制和运行机制是否健全等。