ICS 65.060.35

B91

备案号；42086-2014

DB15

内蒙古自治区地方标准

DB 15/T 686—2014

中心支轴式喷灌机运行与管理规程

Operation and management regulation for center pivot sprinkling machine

2014 – 03 - 20发布

2014 - 05 - 15实施

内蒙古自治区质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语及定义	1

4　运行管理	2

4.1　一般运行要求	2

4.2　日常运行操作规程	2

5　养护制度	3

5.1　一般规定	3

5.2　日常维护	3

5.3　越冬养护	3

6　安全使用方法	4

6.1　用电安全	4

6.2　日常使用安全	4

附录A（规范性附录）　喷灌机常见故障及处理方法	5

附录B（规范性附录）　喷灌机日常维护保养项目	6

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由内蒙古自治区水利厅提出并归口。

本标准起草单位：中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院、内蒙古自治区水利科学研究院、内蒙古农业大学。

本标准主要起草人：李凤鸣、王全喜、徐龙、李永龙、程满金、马兰忠、张平、程锦远、翟改霞、张丽春、郭富强、李博。

中心支轴式喷灌机运行与管理规程

范围

本标准规定了中心支轴式喷灌机（以下简称喷灌机）的术语及定义、运行管理、养护制度、安全使用方法。

本标准适用于内蒙古自治区电动中心支轴式喷灌机的运行与管理。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10395.19  农林机械  安全  第19部分：中心支轴式和平移式喷灌机

GB/T 24670  节水灌溉设备  词汇

DL/T 499  农村低压电力技术规程

JB/T 6280  圆形(中心支轴式)和平移式喷灌机

术语及定义

GB/T 24670界定的下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 24670中的某些术语和定义。

中心支轴式喷灌机（圆形喷灌机）  center pivot sprinkling machine

喷洒支管固定在若干个塔架车上，并绕中心支轴旋转的喷灌机。

[GB/T 24670-2009，定义2.2.3]

中心支轴  center pivot

中心支轴式喷灌机支管的进水部分，也是支管的支承部件和旋转轴。

[GB/T 24670-2009，定义2.2.11]

集电环  collector ring

电动中心支轴式喷灌机中，避免电缆缠绕的接线装置。

[GB/T 24670-2009，定义2.2.13]

百分率计时器  percent timer

控制中心支轴式喷灌机走停时间比例及运行周期的继电器。

[GB/T 24670-2009，定义2.2.14]

塔架车  span tower carriage

用塔架支承支管并装有驱动装置的车。

[GB/T 24670-2009，定义2.2.15]

喷头（喷洒器）  sprinkler

将压力水喷到空中，形成水滴，进行喷洒灌溉的设备。

[GB/T 24670-2009，定义2.5.1]

运行管理

一般运行要求

喷灌机在首次运行前，应做如下检查：

各种警示牌应完整、清晰；

所有喷头连接应牢固，流道通畅，转动灵活，零件齐全；

所有轮胎气压应保持在1.4～1.8bar范围内；

润滑部位应按规定油量加注润滑油；

应对设备进行校直；

各塔架车车轮辙线上应无深度（高度）超过150mm的凹坑或障碍物；

符合JB/T 6280中5.2、5.3的规定。

日常运行操作规程

一般规定

喷灌机应正向和反向交替运行。

开启水泵

喷灌机供水水泵的开启方法：

首先启动水泵，缓慢打开水泵出口阀门；

中心点压力表的水压达到规定压力后，方可开启喷灌机。

开启喷灌机

喷灌机的开启应遵守以下顺序：

开启控制柜电源开关；

根据灌水量要求，调节百分率计时器的旋钮位置；

根据运行方向，选择转换开关的位置；

按下喷灌机运行按钮。

运行中检查

喷灌机在运行过程中应做如下检查：

观察喷灌机运行方向是否与计划作业方向一致；

每个喷头工作应正常，设备接头处应无漏水；

每个塔架车的电机及减速器、传动轴、轮胎减速器应无异常声音；

电压表、电流表指示值应正常；

水泵运行应保持正常，出水压力应在规定范围内；

各跨体应无塌落、偏斜现象，塔架车车轮行走轨迹应重合。

停机程序

喷灌机的停机程序如下：

关闭水泵电源；

喷灌机继续运行10分钟后，打开控制柜，关闭设备电源开关；

锁定控制柜。

运行中常见问题及处理方法

喷灌机在运行过程中存在的常见故障、原因及处理方法见附录A。

养护制度

一般规定

喷灌机的后期养护应遵守以下规定：

在进行维修和保养操作前，应熟悉维修和保养程序，使用合适的工具和设备；

水泵的维护保养应按有关规定和相应的使用维护说明书进行；

喷灌机发现故障时应及时排除，不应强行运行。

日常维护

喷灌机的日常维护内容有：

应对设备松动部位及时紧固；

设备每运行5～7圈后，喷灌机中心点轴承应加注一次润滑油；

喷灌机日常维护和保养项目应符合附录B的规定。

越冬养护

灌溉季节结束后，喷灌机的越冬养护应按照如下内容进行：

应清除喷灌机上的泥沙和污物，将输水管路和水泵阀件等冲洗干净，排空管路和喷灌机内余水；

喷灌机应停放在便于看护、长度方向与当地主风向平行的位置，且中心支轴应位于上风方向；

不应将喷灌机停放在靠近公路和下坡的位置；

喷灌机上的螺纹和易锈部位，应擦净水渍，进行涂油防锈处理；

每个种植季过后，应更换减速器的齿轮油。

安全使用方法

用电安全

喷灌机的安全用电应遵守以下规则：

应确认喷灌机正确的接地；

安装供电线缆和接地线的电工应有相应资质；

三相四线制供电系统的电力电缆应选用四芯电缆，并符合DL/T 499的要求；

在对喷灌机进行维护前，应断开并锁住控制柜上的电源开关。

日常使用安全

喷灌机在日常工作过程中应遵守的安全注意事项：

使用喷灌机时，驱动轴护套应始终在其正确的位置；

在暴风雨的天气中，所有人员应远离喷灌机；

启动喷灌机前，应检查并确定轮胎轨迹内无人、机动车、家畜等物体；

不准许孩子在喷灌机上攀爬或玩耍，尤其是在设备运行时；

喷灌机上粘贴的安全警告标识未经许可不得移动；

灌溉过程中遇到紧急情况时，应关闭塔盒底部电源开关，紧急停机；

不应采用关闭控制柜电源的方法进行停机；

除本标准规定外，其他安全要求应按照GB 10395.19的规定执行。

（规范性附录）
喷灌机常见故障及处理方法

喷灌机在运行过程中存在的常见问题、原因及处理方法见表A.1。

喷灌机常见故障及处理方法

| 常见故障 | 故障原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 开机几分钟后自动停机，跨体变为不在一条直线 | 多为设备电源反相造成 | 调直设备，更换塔架车电机电源线任意2相相序 |
| 一个中间部位的塔架车不移动 | 塔架车被固定住 | 使系统倒退重新尝试 |
| 开机时正反转指示灯都亮，但设备不运行 | 集电环内公共线脱落 | 重新连接公共线 |
|  | 控制柜内公共线脱落 |  |
| 方向开关开启后，系统没有启动的迹象 | ON/OFF开关没有设置为“ON” | 将相应开关设置为“ON” |
| 末端塔架车移动速度不平稳 | 轮胎打滑，或者被障碍物卡住 | 检查轮胎辙线，清楚障碍物 |

（规范性附录）
喷灌机日常维护保养项目

喷灌机日常维护保养的项目及周期见表B.1。

喷灌机日常维护保养项目表

| 维护保养部位和项目 | 每运行1次 | 每运行4次 | 每种植季 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心支轴 | 所有螺栓螺母、地脚螺栓、锚链等紧固件是否松动 |  |  | √ |
|  | 供水管与中心支轴弯管连接处是否漏水 | √ | √ | √ |
|  | 中心点转轴润滑是否良好 |  | √ | √ |
|  | 主控制箱元器件、接地体连接是否完好、有效 |  | √ | √ |
|  | 检查集电环，保持干燥 |  |  | √ |
|  | 检查设备反转接触器触点螺栓的松紧度 |  |  | √ |
|  | 检查水泵及电机线缆是否被田鼠破坏，中心点线缆是否磨损 |  |  | √ |
| 跨体 | 跨体连接处球头螺母是否松动 |  | √ | √ |
|  | 输水管法兰连接处、跨体间胶管连接处是否漏水 | √ | √ | √ |
|  | 电缆有无损伤或老化 |  |  | √ |
|  | 泄水阀能否正常工作 | √ | √ | √ |
|  | 检查排水口，确保正确排水 |  |  | √ |
|  | 车轮轮胎气压是否正常，车轮轨迹是否重合 |  | √ | √ |
|  | 喷灌机各跨体是否在一条直线上 | √ |  |  |
|  | 减速器润滑是否良好 | √ | √ | √ |
|  | 更换减速器润滑油 |  |  | √ |
|  | 检查电机是否正确接地、线缆是否磨损 |  |  | √ |
| 喷头 | 检查中心点水压是否达到喷头要求 |  | √ | √ |
|  | 检查喷头连接是否紧固 |  |  | √ |
|  | 散水盘应能正常工作 |  | √ | √ |
|  | 检查喷嘴是否磨损 |  |  | √ |
|  | 检查水压表或压力调节器是否正常工作 |  |  | √ |
|  | 检查出水孔有无堵塞 | √ | √ | √ |

_________________________________